事业单位登记基本信息及法人年度报告

| 单位名称 | 绵阳市市政设施维护中心 |
| --- | --- |
| 住 所 | 绵阳市涪城区青年广场先农坛提升站内 |
| 法人证书号 | 事证字151060000002 | 法定代表人 | 杜 逊 |
| 举办单位 | 绵阳市住房和城乡建设局 |
| 2012年度开展业务活动情况： 一、强力推进项目进度，全面完成建设任务。 按照住建局安排，中心坚持科学安排、突出重点和整体推进的原则，一是完成了代家湾雨污水提升泵站集水池、内部管网及高低压供配电系统改造，将其污水提升能力由1600m3/小时增加至6000m3/小时；二是为缓解韩家脊片区内涝积水，完成了提升能力为10000m3/小时的韩家脊雨水提升泵站建设工程任务；三是对岭南污水提升泵站进行了改造，将其污水提升能力由2700m3/小时增加到4000m3/小时；四是完成了绵吴路道路及排水改造工程；五是完成了花圃、苗圃基地建设。修建道路1000米，新建管理房约1800m2，平整露天停车场约1000m2；六是完成了安昌江左岸河堤绿道示范段建设工程；七是实施磨家、金家林收费站接待中心建设。 二、加大排水改造力度，缓解城区内涝积水。 一是为解决御营坝阳光新城片区长期内涝积水问题，在饮马桥侧修建了规格1m×1m×280m的钢筋混凝土厢涵用于增大泄洪流量；在小浮桥街与滨河南路南段交汇处新建一座规模为1500m3/小时的临时应急雨水提升泵站，用于抽排内涝积水；二是在六里村华兴南街口（华兴南街口至一环路北段仙海大道至芙蓉溪）修建截水沟3处约27米，增设Φ800至Φ1800不等的雨水管道622米，横穿仙海大道将雨水直接排入芙蓉溪，消除了该片区内涝积水隐患；三是在韩家脊温馨小区芙蓉溪路58号修建了规格为1m×0.8m×180m的钢筋混凝土厢涵，将修建好的管沟直接接入新建的韩家脊雨水提升泵站，解决韩家脊温馨小区多年内涝积水；四是完成了圣水南街附近内涝积水改造工程。 三、加大治堵缓堵力度，缓解城区交通压力。 为缓解城区交通通行压力，扩建了涪城路三鹏广场、涪城路中医院、勇拓路口、三桥桥头、富乐山下科学家公园、涪城路清真寺等8处港湾式公交站台和增扩建三汇路交警一大队、仙海大道仙人路口等11处机动车道及渠化道路交叉口等城区缓堵治堵道路零星工程；实施了长虹大道6公里公交站台改扩建工程。 四、加强泵站及闸门管理，完成管网排查疏浚工作。 一是汛前对10座正在运行的雨污水提升泵站进行了预防性试验，对控制室、闸门、格栅机等附属机电设备进行了全面检查，对发现的问题立即处理，并做好了检查记录和检测报告。全年共大修机械设备16次，维修中小型设备154次，维修电气设备94次，保障了提升设备运行正常；二是及时维修更换老化、陈旧和损坏的设备。先后更换了先农坛、沈家坝及代家湾提升泵站低压配电柜12台（先农坛泵站），格栅机6台（先农坛、沈坝、代家湾泵站各2台），新购132Kw污水泵3台（先农坛泵站）、480Kw雨水泵1台（碳码头泵站），全年共提升雨污水7504.944万m3（其中，提升雨水140.211万m3，提升污水7364.733万m3）；三是完成了代家湾雨污水提升泵站和岭南污水提升泵站外接电源接入工作，保证提升泵站供电电源稳定可靠；四是安排专人管理仙鱼桥、东津桥、芙蓉溪、博物馆、丽景花城、剑南路、长虹技校、涪江右岸、安昌桥上游泄洪闸，人民公园2#、3#以及游仙面粉厂闸门等十五处闸门，确保泄洪闸门运行安全；五是汛前共组织16支工程队对城区内的管网、收水口进行了疏浚和清掏。共疏通排水管网约40000米、清掏雨污水井、雨水篦共计2万余处、清淘董家沟、李家沟、涪翁堰、煤场沟等沟渠7条，共清除淤泥约20000 m3。 五、加强防汛值班管理，及时组织防汛抢险。 一是制定了防汛工作预案和平政河河堤防汛抢险预案，严格按照雨情就是命令的工作机制开展防汛抢险工作；二是增强防汛值班力量，汛期除严格落实24小时值班和领导带班制度外，雨天还增派1-2名工作人员协助防汛值班室做好汛情收集及信息报送等工作。三是成立了由中心工作人员和15个工程队的480人组成的市政巡查、排涝泵站、机动防汛和主城区、游仙及御营片区6支应急抢险队，负责城区市政道路、广场及防洪堤的巡查抢险及排水管网破裂、排水设施垮塌和排水泵站应急抢险工作。经统计，汛期共发送各类雨情信息74次、组织防汛抢险25次、应急排险120余处，出动抢险人员5146人次、出动各类抢险车410余台次，做到了汛情收发及时准确，抢险及时有效，确保了2012年城区安全度汛。 六、加强市政日常维护管理，努力营造优美环境。 为最大限度的保障市政设施完好、整洁和安全，中心结合以管为主，以护为辅，管护结合的工作思路，做到了领导严格把关、职工认真负责。结全国文明城市测评复查市政维护维修工作，一是更换井盖、雨水篦1075个、维修人行道32750 m2、维修车行道（沥青、砼路面）约28185 m3以及对 67公里河堤进行日常维修及排险加固工作；二是配合相关执法部门，加强城区三道开挖管理力度。全年共接办三道占道开挖申请192件，已办理163件，退件29件。 |